PATVIRTINTA:

Civilinės aviacijos administracijos

direktorius K. Auryla

2007 m. 	d.

ULTRALENGVŲJŲ ORLAIVIŲ PILOTŲ FEDERACIJA

# ULTRALENGVŲJŲ ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR PATIKROS TAISYKLĖS

(ULO TPPT 2007)

KAUNAS 2007

- TURINYS

  - Įvadas

  - Santrumpos

  - Nuorodos

  - ULO Techninė priežiūra

  - Techninės priežiūros bei patikros organizavimas

  - ULO tinkamumas skraidyti

- SANTRUMPOS

  - EASA	– Europos aviacijos saugos agentūra

  - CAA 	– Civilinės aviacijos administracija

  - ULO 	– ultralengvasis orlaivis

  - ULOPF 	– Ultralengvųjų orlaivių pilotų federacija

  - TK	– Techninė komisija

  - TPPT	– ULO techninės priežiūros ir patikros taisyklės

  - MKO	– mėgėjiškos konstrukcijos orlaivis

  - STSP	– Specialusis tinkamumo skraidyti pažymėjimas

  - STSPP	– Specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedas

- NUORODOS

  - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 2002 m. liepos 15 d. „Dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą“, II priedas.

  - Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918).

  - Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 4-153).

  - Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklės (Žin., 2003, Nr. 21-928)

  - Civilinių orlaivių registravimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 123-4405).

  - Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 69-2502).

- ĮVADAS

  - Lietuvos Ultralengvųjų orlaivių pilotų federacija (toliau – ULOPF), remdamasi saugaus orlaivių eksploatavimo principais bei Europos Sąjungos šalių patirtimi, nustato ultralengvųjų orlaivių techninės priežiūros tvarką, išdėstytą Techninės priežiūros ir patikros taisyklėse (toliau – TPPT). Taisykles tvirtina bei jų taikymą kontroliuoja Lietuvos Respublikos Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).

  - ULO TPPT reikalavimų privalo laikytis visi ULOPF nariai: orlaivių savininkai, naudotojai, pilotų mokyklos, klubai bei sekcijos.

  - Taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos. Pakeitimus ar papildymus gali siūlyti kiekvienas federacijos narys. Pasiūlymai įteikiami federacijos techninės komisijos (toliau – TK) pirmininkui. TK, po pakeitimo ar papildymo aptarimo bei patvirtinimo, perduoda pasiūlymą svarstyti federacijos tarybai. Tarybos patvirtinti pakeitimai ar papildymai teikiami tvirtinti CAA. CAA patvirtinti pakeitimai ar papildymai yra paskelbiami ULOPF numatyta tvarka.

- ULO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

  - Serijinės gamybos arba surinkto iš rinkinio ULO techninė priežiūra atliekama vadovaujantis gamintojo techninės priežiūros vadovu ar instrukcija. Savo gamybos MKO, atitinkančio ULO kategorijai, techninė priežiūra atliekama pagal MKO gamybos ir techninės priežiūros vadovą, paruoštą projekto savininko ir patvirtintą CAA (žr. 3.3).

  - Savininko / naudotojo aptarnaujamas ULO. ULO techninė priežiūra yra visiška savininko / naudotojo atsakomybė. Jeigu savininkas / naudotojas ULO techninę priežiūrą deleguoja atitinkamą kvalifikaciją turinčiam specialistui, savininkas / naudotojas lieka atsakingas už techninę priežiūrą bei jos atlikimo kokybę. Visi ULO techninės priežiūros darbai būtinai užrašomi „Orlaivio žurnale“.

  - Bendros nuosavybės (keliems savininkams priklausantis) ULO. Jeigu ULO priklauso daugiau nei vienam savininkui (arba organizacijai), privaloma išsirinkti (paskirti) vieną asmenį, atsakingą už ULO techninę priežiūrą. Jis, arba atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas, kuriam jis delegavo techninės priežiūros atlikimą, turi atlikti visus ULO techninės priežiūros vadove numatytus darbus ir daryti privalomus įrašus „Orlaivio žurnale“. Kasdienį priešskrydinį paruošimą atlieka ULO vadas.

  - Mokymui naudojami ULO. Tiktai gamyklose serijiniu būdu pagaminti ULO, turintys gamintojo paruoštą techninės priežiūros vadovą, gali būti naudojami mokymui. Surinkti iš rinkinio ar sumontuoti pagal gamintojo instrukciją ULO gali būti naudojami mokymui tik suderinus su CAA. Mokomojo ULO techninę priežiūrą privalo atlikti paskirtas mokymo įstaigos arba klubo technikas. Kasdienį priešskrydinį paruošimą gali atlikti ULO vadas. Po kiekvieno techninės priežiūros darbo atlikimo turi būti padarytas atitinkamas įrašas „Orlaivio žurnale“. Atlikus periodinius reglamento darbus (pvz. 100 val. darbus), pagal techninės priežiūros vadovo reikalavimus, atliekamas privalomas ULO apskraidymas. Apskraidymo rezultatai įrašomi „Orlaivio žurnale“.

  - ULO savininko / naudotojo atsakomybė:

    - ULO savininkas / naudotojas gali naudoti ULO tiktai su apribojimais, numatytais STSPP.

    - ULO techninė priežiūra atliekama pagal ULO gamintojo techninės priežiūros vadovą.

    - Tipiniai ULO techninės priežiūros darbai, kuriuos gali atlikti pats ULO savininkas / naudotojas, išvardinti šių taisyklių priede Nr. 2.

    - ULO techninei priežiūrai ir remontui naudojamos tik ULO gamintojo patvirtintos medžiagos, dalys ir agregatai.

  - ULO modifikacija ir remontas:

    - Visi darbai, nenurodyti šių taisyklių priede Nr. 2 ir susiję su ULO modifikavimu arba remontu, turi būti atliekami prižiūrint ULOPF TK. Šiuo atveju ULO savininkas / naudotojas pateikia TK paraišką (forma F03) ir suderina su ja planuojamus atlikti darbus bei, prireikus, numato darbų atlikėjus. Atlikti darbai turi būti aprašyti ULO modifikacijos / remonto įvertinimo lape (forma F02) ir patvirtinti TK vyr. inspektoriaus.

    - Draudžiama naudoti ULO, kol jo modifikacija arba remontas nėra patvirtinti TK. ULOPF privalo nedelsiant sustabdyti ULO, kuriam atlikta nepatvirtinta modifikacija arba remonto darbai, naudojimą ir informuoti apie tai CAA teikiant rekomendacijas sustabdyti arba panaikinti šio ULO STSP.

    - Įvykus nežymiam ULO pažeidimui, kuris nereikalauja sudėtingo remonto (paprastas detalių pakeitimas be intervencijos į svarbius ULO konstrukcijos elementus, tokius kaip sparno, stabilizatoriaus, vairų tvirtinimo mazgai, lanžeronų ir motorėmo tvirtinimo mazgai, važiuoklės tvirtinimo mazgai ir pan.), darbai atliekami po TK vyr. inspektoriaus apžiūros ir jam leidus (užpildžius formą F03). ULO naudojimas gali būti pradėtas tik TK patikrinus ir patvirtinus atliktus darbus (užpildžius formą F02), bei padarius atitinkamus įrašus „Orlaivio žurnale“.

    - Rimtų ULO gedimų arba konstrukcijos pažeidimų atveju (po būtino pranešimo apie incidentą arba avariją CAA), remontas atliekamas tiktai ULOPF TK leidus ir prižiūrint (užpildžius formą F03). TK sprendžia, kas gali atlikti remontą (savininkas, kvalifikuotas specialistas, gamintojas, techninės priežiūros organizacija ar kt.), ar reikia paruošti remonto projektą. Prireikus remonto projekto, TK patvirtina kvalifikuotą konstruktorių ar technologą - remonto projekto atlikėją, arba rekomenduoja savininkui / naudotojui kreiptis į ULO gamintoją.

    - ULO remonto metu pildoma ULO remonto byla, kurią sudaro pažeidimų aprašymas, remonto projektas, brėžiniai ir schemos, pagrindinių medžiagų atitikimo pažymėjimai, naudojamos technologijos, atliktų darbų aktai su atlikėjų parašais, bandymų bei patikrinimų aktai ir t.t. Remonto byla po remonto patikrinama ir patvirtinama TK užpildant formą F02, ULO techninės patikros lapą (formą F01) ir „Orlaivio žurnalą“, kuriuose pateikiama nuorodą į remonto bylą. Po remonto atliekamas ULO apskraidymas dalyvaujant TK inspektoriui.

- ULO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS bei patikros ORGANIZAVIMAS

  - ULO, registruotų Lietuvos Respublikos Civilinių orlaivių registre, tinkamumą skraidyti nustato CAA arba ULOPF TK nustatyta tvarka. ULO, registruotų ULOPF registre, tinkamumą skraidyti nustato ir techninės priežiūros organizavimą atlieka ULOPF TK pagal CAA patvirtintą tvarką. ULOPF TK struktūrą ir narius tvirtina CAA.

  - ULOPF TK renkama ULOPF konferencijoje ketveriems metams. Išrinkta TK tvirtinama ULOPF Taryboje, po to CAA. TK sudaro TK pirmininkas, ULO klasių vyr. inspektoriai ir inspektoriai.

  - ULOPF TK atlieka ULO techninės priežiūros darbų atlikimo kontrolę ir ULO patikrą. ULOPF TK atsakinga už ULO techninės dokumentacijos kontrolę, išduotus leidimus modifikacijoms ir remontams, prireikus atlieka techninę ekspertizę. TK tikrina, ar ULO konstrukcija atitinka patvirtintą ULO projektą bei Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus šios klasės orlaiviams.

  - ULOPF TK struktūra:

  - TK pirmininką išrenka ir patvirtina ULOPF taryba.

  - TK pirmininkas:

    - Atsako už dokumentų, reguliuojančių ULO naudojimą ir techninę priežiūrą, ruošimą bei suderinimą su galiojančiais teisės aktais bei CAA.

    - Tvirtina ULO skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovo pakeitimus, priima operatyvius veiksmus užtikrinant ULO skrydžių saugą. Jo sprendimai privalomi visiems ULO savininkams / naudotojams.

    - Vadovauja atskirų ULO klasių vyr. inspektoriams ir inspektoriams, kontroliuoja jų darbą.

  - ULO klasių (lėktuvų, motoskraidyklių, motoparasparnių) vyr. inspektorius skiria ULOPF taryba, TK pirmininko teikimu.

  - Reikalavimai vyr. inspektoriaus kvalifikacijai ir patirčiai:

    - privalo turėti galiojančią ULO piloto licenciją,

    - privalo turėti ne mažesnę, negu 5 metų ULO techninės priežiūros patirtį,

    - privalo turėti techninį išsilavinimą,

    - turi baigti ULOPF rengiamus mokymo kursus,

    - arba baigti apmokymą pas atitinkamus ULO ir / arba variklių gamintojus,

    - arba turėti analogiškos konstrukcijos orlaivio tipo techniko / inžinieriaus licenciją, išduotą CAA.

  - Vyr. inspektoriaus pareigos:

    - Vadovauja atitinkamos ULO klasės inspektoriams, tikrina inspektorių bei technikų darbą.

    - Tikrina ULO tipų, modelių konstrukcijos atitikimą galiojantiems reikalavimams,

    - Sudaro konkrečios ULO klasės techninės priežiūros bei jos atlikimo kontrolės veiksmų planą, apimantį ULO pilotų bei inspektorių / technikų apmokymą, ULOPF taisyklių / instrukcijų ruošimą, periodines ir neplanines ULO patikras bei kitus ULO techninės priežiūros klausimus.

    - Atlieka ULO periodines bei neplanines patikras, užpildo ULO patikros lapus (formą F01).

    - Atlieka pažeistų ULO patikrą, nustato remonto, pakeitimų poreikį bei apimtis (žr. 5.6 skyrių).

    - Sudaro specialias komisijas įvertinant ULO projekto bei konstrukcijos pakeitimus ir atlieka modifikuojamo, remontuojamo ULO tinkamumo skraidyti patikrą bei nustato jo atitikimą galiojantiems techniniams reikalavimams.

    - Dalyvauja atliekant ULO skridimo, konstrukcijos stiprumo ir kitus bandymus.

    - Nustačius vienkartinius žymius (keliančius grėsmę skrydžių saugai) arba sistemingai pasikartojančius nežymius ULO naudojimo arba techninės priežiūros trūkumus, neatitikimą patvirtintam ULO projektui ar galiojantiems reikalavimams, sustabdo ULO naudojimą ir teikia CAA prašymą sustabdyti ar panaikinti STSP galiojimą.

    - Vertina ULO patikros bei techninės priežiūros darbų atlikimo rezultatus, pateikia išvadas ULO savininkui / naudotojui, TK pirmininkui ir /arba CAA, patvirtina bei kontroliuoja nustatytų trūkumų šalinimo priemones bei terminų laikymąsį.

  - ULO inspektoriai skiriami ULOPF tarybos, vyr. inspektoriaus teikimu.

  - Reikalavimai ULO inspektoriaus kvalifikacijai ir patirčiai:

    - privalo turėti ULO piloto licenciją,

    - privalo turėti ne mažesnę, negu 3 metų ULO techninės priežiūros arba naudojimo patirtį,

    - privalo turėti techninį išsilavinimą,

    - privalo baigti ULOPF mokymo kursus,

    - arba mokymo kursus pas atitinkamus ULO ir / arba variklių gamintojus,

    - arba turėti analogiškos konstrukcijos orlaivio tipo techniko / inžinieriaus licenciją, išduotą CAA..

  - ULO Inspektoriaus pareigos:

    - Atlieka naujų ir naudotų ULO surinkimo / sumontavimo kokybės priežiūrą.

    - Atlieka ULO periodines technines apžiūras ir tvirtina duomenis, būtinus ULO STSP išduoti bei galiojimo laikui pratęsti (F01).

    - Kontroliuoja ULO techninės ir skrydžių vykdymo dokumentacijos tvarkymą.

    - Vyr. inspektoriaus nurodymu vykdo ULO patikras ir priežiūrą.

    - Teikia siūlymus TK arba tiesiogiai CAA sustabdyti ar panaikinti ULO STSP galiojimą, jeigu negalima ULO naudoti dėl techninių priežasčių.

    - CAA kvietimu dalyvauja ULO avarijų ir incidentų tyrimuose.

  - ULO technikai yra skiriami ULO skraidymo mokyklos ar klubo vadovybės ir tvirtinami ULOPF TK.

  - ULO techniko pareigos:

    - Atlieka konkrečių jam paskirtų ULO techninę priežiūrą pagal ULO vadovą.

    - Laiku įgyvendina ULO gamintojo / projekto turėtojo nurodymus ir turi visą reikalingą ULO techninę informaciją (vadovus, biuletenius, direktyvas, instrukcijas ir t.t.).

    - Tvarko ULO techninę dokumentaciją, pildo „Orlaivio žurnalą“ ir kitus techninės priežiūros dokumentus.

    - Paruošia ir pateikia ULO bei jo dokumentaciją techninei patikrai, šalina trūkumus savo kompetencijos ribose, informuoja vadovybę apie trūkumus ir problemas, esančius už jo kompetencijos ribų.

    - Nedelsiant informuoja vadovybę, arba ULOPF TK, arba CAA, jeigu ULO netinkamas skrydžiui (sugedęs, pažeistas, viršytas naudojimo terminas ir pan.) ir šio ULO tinkamumo skraidyti negalima atstatyti savo kompetencijos ribose.

    - Neleidžia naudoti netinkamo skrydžims ULO, perspėdamas ULO vadą apie ULO netinkamumą skraidyti.

- ULO TINKAMUMAS SKRAIDYTI

  - Lietuvos Respublikos oro erdvėje gali skraidyti ULO turintys galiojantį STSP ir STSPP.

  - ULO gali būti pripažintas tinkamu skraidyti, jeigu jis atitinkamai suprojektuotas, pagamintas, įrengtas ir techniškai prižiūrimas bei jo skridimo savybės atitinka nustatytus skrydžių saugos reikalavimus.

  - ULO STSP ir STSPP išduodamas CAA, remiantis ULOPF tinkamumo skraidyti dokumentais, išduotais ULOPF TK ir patvirtintais atitinkamos ULO klasės vyr. inspektorius arba inspektorius (žr. 8 skyrių).

  - ULO konstrukcijos arba komplektacijos pakeitimai, modifikacijos atliekamos pagal gamintojo suteiktą leidimą arba ULOPF TK patvirtinimą (žr. 5.6 skyrių).

  - Kiekvienas ULO privalo turėti „Orlaivio žurnalą“, kuriame registruojami visi ULO techninės priežiūros darbai, patvirtinti pakeitimai, modifikacijos bei remontai.

- ULO STSP IŠDAVIMO / galiojimo laiko pratęsimo TVARKA

  - ULO STSP išdavimo / galiojimo laiko pratęsimo tvarka nustatyta „Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklėse“ (žr. 3.4 nuorodą) ir šiose taisyklėse.

  - ULO STSP gali būti išduotas, jeigu ULO turi registracijos ženklus, atitinkančius Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklių (žr. 3.6) reikalavimus.

  - ULO savininkas / naudotojas turi pateikti ULOPF nustatytos formos paraišką (žr. 3.4).

  - Kartu su paraiška pateikiami:

    - Naujo ULO:

      - ULO skrydžių vykdymo vadovas;

      - ULO svorio ir centruotės duomenys;

      - ULO techninės priežiūros vadovas;

      - Kiti gamintojo išleisti vadovai.

    - Naudoto ULO:

      - STSP (originalas, jei ULO yra įregistruotas LR Civilinių orlaivių registre);

      - Registravimo liudijimas (originalas, jei ULO yra LR Civilinių orlaivių registre);

      - Svorio ir centruotės duomenys;

      - CAA patvirtintas ULO skrydžių vykdymo vadovas;

      - CAA patvirtintas ULO techninės priežiūros vadovas;

      - Orlaivio žurnalas;

      - Kiti ULO gamintojo pateikti vadovai;

      - Orlaivio tinkamumo skraidyti direktyvų ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų įvykdymo sąrašas (CAA forma);

      - Orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašas (CAA forma);

      - Įgyvendintų ULO modifikacijų / remontų įvertinimo lapus (ULOPF forma F02).

  - ULOPF TK savo nuožiūra gali pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių ULO tinkamumą skraidyti.

  - ULOPF TK gali pripažinti ULO tinkamu skraidyti, jeigu įsitikina, kad juo saugu skraidyti ir ULO:

    - Atitinka ULO gamintojo / projekto turėtojo projektą;

    - Atlikti visi ULO techninės priežiūros darbai;

    - Skridimo savybės atitinka skrydžių saugos reikalavimus;

    - Patikrintas ir nustatytas tinkamumas naudoti, kurį atliko orlaivio gamintojas (tik nauji orlaiviai); CAA patvirtinta ULOPF TK.

  - Išduoti STSP, pratęsti ir sustabdyti jo įgaliojimą turi teisę įgaliotieji CAA darbuotojai, savo nuožiūra arba ULOPF TK teikimu.

  - ULO savininkas / naudotojas privalo sudaryti įgaliotiesiems CAA pareigūnams ir / arba ULOPF TK atstovams būtinas sąlygas patikrinti ULO.

  - Prieš patvirtindamas paraišką išduoti (pratęsti) STSP, ULOPF TK inspektorius privalo susipažinti su visais dokumentais, pateiktais kartu su paraiška, atlikti ULO patikrą, o prireikus, pareikalauti, kad būtų atlikti bandomieji skrydžiai. Atlikus ULO apžiūrą užpildomas ULO patikros lapas (ULOPF forma F01).

  - ULOPF TK inspektorius, atlikęs ULO patikrą ir įsitikinęs, kad ULO yra tinkamas skraidyti, atitinka „Civilinių orlaivių STSP išdavimo taisykles“ (žr. 3.4 nuorodą) bei šias taisykles, savo parašu ir asmeniniu spaudu tai patvirtina tam skirtoje paraiškos vietoje.

  - ULOPF TK inspektorius atlieka ULO patikrinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos ir visų 8.4 punkte numatytų dokumentų pateikimo.

  - ULOPF TK inspektoriaus patikrinti ir patvirtinti dokumentai grąžinami ULO savininkui / naudotojui, arba, su juo susitarus, pateikiami CAA STSP išdavimui / galiojimo laiko pratęsimui.

\

# Text boxes

Technikas

Technikas

Technikas

Technikas

ULO skraidymo mokyklos, klubai, sekcijos

Inspektorius

Inspektorius

Inspektorius

Techninės komisijos pirmininkas

UL lėktuvų

vyr. inspektorius

Motoskraidyklių

vyr. inspektorius

Inspektorius

Inspektorius

Inspektorius

Inspektorius

Inspektorius

Motoparasparnių

vyr. inspektorius

Inspektorius